## Slide 1: 第2章 逻辑代数基础
数字电子技术 Digital Electronics Technology
海南大学《数字电子技术》课程组

## Slide 2: 2.1 概述
1. 逻辑与逻辑运算
  逻辑：事物间的因果关系。
  逻辑运算：逻辑状态按照指定的某种因果关系进行推理的过程。
2. 逻辑代数与逻辑变量
  逻辑代数：是描述客观事物逻辑关系的数学方法，是进行逻辑分析与综合的数学工具。因为它是英国数学家乔治·布尔(George Boole)于1847年提出的，所以又称为布尔代数。
  逻辑变量：逻辑代数中的变量。逻辑变量的取值范围仅为“0”和“1”，且无大小、正负之分。

## Slide 3
2.2 三种基本的逻辑运算
1. 与逻辑（AND）
当决定某一事件的全部条件都具备时，该事件才会发生，这样的因果关系称为与逻辑。
设定逻辑变量并状态赋值：
逻辑变量：A和B，对应两个开关的状态。1－闭合，0－断开；
逻辑函数：Y，对应灯的状态，1－灯亮，0－灯灭。
开关A
开关B
灯Y
断开
断开
灭
断开
闭合
灭
闭合
断开
灭
闭合
闭合
亮
串联开关电路功能表
A
B
Y
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
与逻辑的真值表
描述逻辑关系的图表称为真值表
与逻辑表达式
Y=A·B
（逻辑乘）
A
B
Y

## Slide 4
2.2 三种基本的逻辑运算
2. 或逻辑（OR）
当决定某一事件的所有条件中，只要有一个具备，该事件就会发生，这样的因果关系叫做或逻辑。
开关A
开关B
灯Y
断开
断开
灭
断开
闭合
亮
闭合
断开
亮
闭合
闭合
亮
并联开关电路功能表
A
B
Y
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
或逻辑的真值表
或逻辑表达式
Y=A+B
（逻辑加）
或逻辑符号
A
B
Y

## Slide 5
2.2 三种基本的逻辑运算
3. 非逻辑（NOT）
当某一条件具备了，事情不会发生；而此条件不具备时，事情反而发生。这种逻辑关系称为非逻辑或逻辑非。
电路功能表
开关A
灯Y
断开
亮
闭合
灭
非逻辑的真值表
A
Y
0
1
1
0
非逻辑表达式
Y=A=A’
（逻辑加）
非逻辑符号
A
Y

## Slide 6
2.2 三种基本的逻辑运算
4. 复合逻辑
与非
真值表
X
Y
F
X | Y | F
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 1 0
&
X
Y
F
X | Y | F
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 0
X
Y
F
或非
真值表
X
Y
F
≥1

## Slide 7
2.2 三种基本的逻辑运算
异或
真值表
X | Y | F
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
X | Y | F
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 1
同或
真值表
B
A
F
=1
B
A
F
F=X⊙Y=X’·Y’+X·Y
B
A
F
B
A
F
=
与或非

## Slide 8
2.3 逻辑代数基本与常用公式
1. 基本公式（P24）
序号 | 公 式 |  | 序号 | 公 式 | 规 律
1 | A 0=0 |  | 10 | A+0=A | 01律
2 | A  1=A |  | 11 | A+1=1 | 01律
3 | 1’=0; 0’=1（公理） |  | 12 | (A’)’=A | 还原律
4 | A  A= A |  | 13 | A+A=A | 重叠律
5 | A A’=0 |  | 14 | A+A’=1 | 互补律
6 | A B=B A |  | 15 | A+B=B+A | 交换律
7 | A （B C） = （A B） C |  | 16 | A+（B+C）=（A+B）+C | 结合律
8 | A （B+C）=A  B + A  C |  | 17 | A+（BC） =（A+B) (A+C) | 分配律
9 | (A B)’=A’+B’ |  | 18 | (A+B)’=A’B’ | 反演律
德摩根（De. Morgan）定理

## Slide 9
2. 常用公式（P25）
序号 | 公 式 | 规 律
19 | A+A B=A | 吸收律
20 | A+A’  B=A+B | 吸收律
21 | A B+A  B’=A | 
22 | A（A+B）= A | 
23 | A B+A’  C+B  C=A B+A’C A B+A’  C+B  C  D=A B+A’C | 吸收律
24 | A（AB）’=AB’；A’（AB）’=A’ | 
2.3 逻辑代数基本与常用公式

## Slide 10
1. 代入定理
在任何一个含有变量A的逻辑等式中，若以一函数式取代该等式中所有A的位置，该等式仍然成立。
2. 反演定理
在一个逻辑式Y中,若将其中所有的“+”变成“·”，“·”变成“+”，“ 0”变成“1”，“1”变成“0”，原变量变成反变量，反变量变成原变量，所得函数式即为原函数式的反逻辑式，记作：Y’ 。
例：已知 Y=AB’+(C+D’)E’，求Y’。
解： Y’=(AB’+(C+D’)E’)’= (A’+B)(C’D+E)
2.4 逻辑代数的基本定理

## Slide 11
3. 对偶定理
对偶式：在一个逻辑式Y中,若将其中所有的“+”变成“·”，“·”变成“+”，“0”变成“1”，“1”变成“0”，所得函数式即为原函数式的对偶式，记作：YD。
若两个函数式相等，那么它们的对偶式也相等。
2.4 逻辑代数的基本定理
x+x·y=x
x·(x+y)=x
x·y+x·z+y·z=x·y+x ·z
(x+y) ·(x+z) ·(y+z)= (x+y) ·(x+z)
例：

## Slide 12
1. 逻辑函数
输出和输入（逻辑）变量之间的函数关系。
2.5 逻辑函数及其表示方法
Y=F（A，B，C，…）
2. 逻辑函数的表示方法
逻辑真值表、逻辑函数式、逻辑图、波形图和卡诺图。
（1）逻辑真值表：是由输出变量取值与对应的输入变量取值所构成的表格。列写方法是：
a) 找出输入、输出变量，并用相应的字母表示；
b) 列出所有输入变量可能的取值，计算对应的输出值，并以表格形式列写出来。

## Slide 13
2.5 逻辑函数及其表示方法
例：三人表决电路，当输入变量A、B、C中有两个或两个以上取值为1时，输出为1；否则，输出为0。
三人表决电路的真值表

## Slide 14
2.5 逻辑函数及其表示方法
（2）逻辑函数式
是将逻辑函数中输出变量与输入变量之间的逻辑关系用与、或、非等逻辑运算符号连接起来的式子，又称函数式或逻辑式。
例：三人表决电路：
（3）逻辑图
是将逻辑函数中输出变量与输入变量之间的逻辑关系用与、或、非等逻辑符号表示出来的图形。
例：三人表决电路逻辑图

## Slide 15
2.5 逻辑函数及其表示方法
（4）波形图（P31）
（5）各种表示方法之间的转换
由真值表求逻辑表达式
1）把真值表中逻辑函数值为1的变量组合挑出来；
2）若输入变量为1，则写成原变量，若输入变量为0，则写成反变量；
3）把每个组合中各个变量相乘，得到一个乘积项；
4）将各乘积项相加，就得到相应的逻辑表达式。

## Slide 16
2.5 逻辑函数及其表示方法
由逻辑表达式列出真值表
按照逻辑表达式，对逻辑变量的各种取值进行计算，求出相应的函数值，再把变量取值和函数值一一对应列成表格。

## Slide 17
2.5 逻辑函数及其表示方法
由逻辑函数式求逻辑电路
1）画出所有的逻辑变量；
2）用“非门”对变量中有“非”的变量取“非”；
3）用“与门”对有关变量的乘积项，实现逻辑乘；
4）用“或门”对有关的乘积项，实现逻辑加；

## Slide 18
2.5 逻辑函数及其表示方法
由逻辑图求逻辑表达式
由输入到输出逐级推导，按照每个门的符号写出每个门的逻辑函数，直到最后得到整个逻辑电路的表达式。
B
AB
Y=A B+AB
A B
A
1
&
A
B
&
1
≥1

## Slide 19
作业：
2.1（1）、（3）、（5）；
2.2（1）、（3）；
2.3- 2.7的（ a）；
2.8;

## Slide 20
2.5 逻辑函数及其表示方法
3. 逻辑函数的两种标准形式
（1）最小项和的形式——积之和（“与—或”表达式）
最小项：设 m 为包含 n 个因子的乘积项，且这 n 个因子以原变量形式或者反变量形式在m中出现且只出现一次，称 m 为 n 变量的一个最小项。n变量共有2n个最小项。
最小项的编号规则：把最小项 m 值为1 的输入变量取值看作二进制数，其对应的十进制数即为该最小项的编号，记作mi 。

## Slide 21
2.5 逻辑函数及其表示方法
三变量的最小项编号表

## Slide 22
2.5 逻辑函数及其表示方法
最小项的性质：
a) 对应任意一组输入变量取值，有且只有一个最小项值为1；
b) 任意两个最小项之积为0；
c) 全体最小项之和为1；
d)具有逻辑相邻性的两个最小项相加，可合并为一项，并消去一个不同因子。
将函数式化成最小项和的形式的方法为：
该函数式中的每个乘积项缺哪个因子，就乘以该因子加上其反变量，展开即可。

## Slide 23
2.5 逻辑函数及其表示方法
例：将函数式化成最小项和的形式。
解：

## Slide 24
2.5 逻辑函数及其表示方法
（2）最大项积的形式——和之积（“或—与”表达式）
最大项：设M为包含n个因子的和，且这n个因子以原变量形式或者反变量形式在M中出现且只出现一次，称M为n变量的一个最大项。n变量共有2n个最大项。
最大项的编号规则：把最大项 M 值为0 的输入变量取值看作二进制数，其对应的十进制数即为该最大项的编号，记作Mi 。

## Slide 25
2.5 逻辑函数及其表示方法
三变量的最大项编号表

## Slide 26
2.5 逻辑函数及其表示方法
最大项的性质：
a) 对应任意一组输入变量取值，有且只有一个最大项值为0；
b) 任意两个最大项之和为1；
c) 全体最大项之积为0；
d) 具有逻辑相邻性的两个最大项相乘，可合并为一项，并消去一个不同因子。
将函数式化成最大项积的形式的方法为：
首先化成最小项和的形式，然后直接写成除了这些最小项编号以外的最大项积的形式。

## Slide 27
2.5 逻辑函数及其表示方法
例：将函数式化成最大项积的形式。
解：

## Slide 28
2.6 逻辑函数的化简方法
2. 公式化简法
1. 最简与或表达式
表达式中的乘积项最少；
乘积项中含的变量少。
 并项：利用AB+AB’=A将两项并为一项，且消去一个变量B。
 吸收： 利用A+AB = A消去多余的项AB。
 消项：利用AB+A’C+BC=AB+A’C、AB+A’C+BCD=AB +A’C消去多余项BC或BCD。
 消元：利用A+A’B=A+B消去多余变量A。
 配项：利用A+A=A或A+A’=1进行配项。

## Slide 29
2.6 逻辑函数的化简方法
并项：利用AB+AB’=A将两项并为一项，消去变量B。
吸收： 利用A+AB = A消去多余的项AB。

## Slide 30
2.6 逻辑函数的化简方法
消项：利用AB+A’C+BC=AB+A’C、AB+A’C+BCD=AB+A’C消去多余项BC或BCD。
消元：利用A+A’B=A+B消去多余变量A。

## Slide 31
2.6 逻辑函数的化简方法
配项：利用A+A=A或A+A’=1进行配项。

## Slide 32
2.6 逻辑函数的化简方法
逻辑函数的卡诺图化表示法
3. 卡诺图化简法
用各小方块表示n变量的全部最小项，并使具有逻辑相邻性的最小项在几何位置上也相邻地排列起来，所得图形称为n变量最小项的卡诺图。
二变量卡诺图
三变量卡诺图

## Slide 33
2.6 逻辑函数的化简方法
五变量卡诺图
四变量卡诺图
函数式转换成卡诺图：首先将该函数式化成最小项和的形
式；然后将该函数式中包含的最小项在卡诺图相应位置处填1，其余位置处填0。
逻辑函数式和卡诺图之间的相互转换

## Slide 34
2.6 逻辑函数的化简方法

## Slide 35
2.6 逻辑函数的化简方法
卡诺图化简圈“1”的原则：
yz
1
1
1
1
x
00 01 11 10
0 1
1
1
1
1
yz
x
00 01 11 10
0 1
1
1
每次所圈最小项（卡诺图中的1）个数尽量多，但所圈1的的个数应为 2i 个；
1
1
1
1
1
1
1
1
yz
wx
00 01 11 10
00
01
11
10

## Slide 36
2.6 逻辑函数的化简方法
每个圈至少包括一个没有被圈过的1；
1
1
1
1
1
1
1
1
yz
wx
00 01 11 10
00
01
11
10
所有1至少被圈过一次。
1
1
1
1
yz
x
00 01 11 10
0 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
yz
wx
00 01 11 10
00
01
11
10

## Slide 37
2.6 逻辑函数的化简方法
合并最小项规则：
在所圈的最小项中，变量取值全是0的，在表达式中以反变量的形式出现；变量取值全是1的，在表达式中以原变量的形式出现；变量取值既有0也有1的，在表达式中不出现。
所圈的2i个相邻的最小项，可以消去i个变量取值既有0也有1的变量。
例：化简下列逻辑函数。
(1) F=∑x,y,z(1,2,5,7)
1
1
1
1
yz
x
00 01 11 10
0 1

## Slide 38
2.6 逻辑函数的化简方法
1
1
1
1
yz
x
00 01 11 10
0 1
1

## Slide 39
作业
2.10(2) 、
2.13（3）（5）（10）
2.14-2.15（2）、
2.16(b) 、
2.17（2）

## Slide 40
2.6 逻辑函数的化简方法
无关项：约束项和任意项统称为无关项。
约束：指具体的逻辑问题对输入变量取值所加的限制。
约束项：不允许出现的输入变量取值所对应的最小项。
约束条件：可以用全部约束项之和等于0表示。
任意项：是指在某些输入变量取值下，函数值是0还是1都不影响电路的逻辑功能，这些输入变量取值所对应的最小项称为任意项。
具有无关项的逻辑函数的卡诺图化简

## Slide 41
2.6 逻辑函数的化简方法
例：试用卡诺图法化简具有无关项的逻辑函数：

## Slide 42
2.6 逻辑函数的化简方法
例：试用卡诺图法化简具有无关项的逻辑函数：
yz
d
1
d
00 01 11 10
d
d
d
d
1
1
1
1
wx
00
01
11
10

## Slide 43
2. 9逻辑函数形式的变换
其他表达式
与非-与非式：
C
A
B
A
F
=
或-与非式：
)
)(
(
C
A
B
A
F
+
+
=
或非-或式：
D
C
B
A
F
+
+
+
=
或非-或非式：
C
A
B
A
F
+
+
+
=
与或非式：
CD
AB
F
+
=
与非-与式：
C
A
AB
F

=
例：（P53-54）
Notes: 用的摩根定理将与或式两次求反即可将与或式化为与非与非式了

## Slide 44: 作业
2.20-2.21（1）（2）
2.26（2）、（4）；
2.27（1）、（3）